## Slide 1: TEKNIK PENYOLDERAN

## Slide 2: Bagian – bagian solder digital

## Slide 3: Pengaturan suhu pada solder digital
Gunakan temperature yang cukup pada solder selama Anda bekerja (3300 – 3800 C)
Solder yang kurang panas menyebabkan timah kurang matang & kekuatan menempel timah pada media solder kurang/mudah lepas
Sedang solder yang terlalu panas akan menyebabkan timah mudah retak (cacat)

## Slide 4: Cara memegang solder
Dipegang dengan sangat erat/digenggam erat
Dengan cara memegang yang salah, maka tangan akan terasa cepat panas
CARA YANG SALAH :
Harus ada jarak antara tangkai dengan tangan kita
Digunakan untuk menghindari panas pada ketika menyolder
Gunakan sarung tangan untuk menghindari panas
CARA YANG BENAR :

## Slide 5: Pengaturan suhu pada solder digital
Gunakan temperature yang cukup pada solder selama Anda bekerja (3300 – 3800 C)
Solder yang kurang panas menyebabkan timah kurang matang & kekuatan menempel timah pada media solder kurang/mudah lepas
Sedang solder yang terlalu panas akan menyebabkan timah mudah retak (cacat)

## Slide 6: Berbagai macam bentuk mata/bit solder
Bentuk
Oval (Permukaan yang luas)
Kerucut (permukaan yang kecil)
Kerucut terpotong (permukaan yang kecil)
Penggunaan /pemakaian
PCB, kawat / wire yang besar
Terminal arde, wire , Leaf switch
Terminal arde, wire , Leaf switch
Contoh pemakaian

## Slide 7: Cara memegang timah
Dipegang dengan jarak yang terlalu dekat
Dipegang dengan jarak yang terlalu panjang
CARA YANG SALAH :
Harus ada jarak antara ujung jari tangan dengan ujung mata timah solder (50 – 60 mm)
CARA YANG BENAR :

## Slide 8: Pemberian air pada sponge pembersih mata solder
Cara yang benar yaitu dengan dicelup ke air, kemudian diperas cukup sekali
Jika sponge diberi terlalu banyak air, maka solder mudah dingin dan mengakibatkan solderan mudah pecah

## Slide 9: Urutan melakukan penyolderan
Bersihkan ujung mata solder dengan sponge yang telah dibasahi
Panaskan part sebelum disolder dengan pasta/flux
Berikan timah secukupnya antara part/media yang akan disolder dengan mata solder jangan pada mata solder langsung.
Lepaskan timah, kemudian lepaskan solder.

## Slide 10: Metode penyolderan
Posisi sudut penyolderan yang baik 45 0 - 60 0

## Slide 11: Penyebaran flux
Pemberian Timah pada Batang Mata solder
Pemberian Timah pada Part atau area yang akan disolder
Catatan :
Jika Timah langsung ditempelkan kesolder, maka Flux akan menyebar
Jika menyolder, jangan tempelkan timah secara langsung kesolder
CARA YANG SALAH :
CARA YANG BENAR :

## Slide 12: Hasil solderan :

## Slide 13: Hasil solderan kurang baik :

## Slide 14: Hasil solderan kurang baik :

## Slide 15: Hasil solderan kurang baik :
1. Adanya solder Balls/solder fines/bulatan sisa hasil solderan

## Slide 16: Hasil solderan kurang baik :
2. Adanya short solder/hasil solderan terhubung dengan komponen/jalur lain

## Slide 17: Hasil solderan kurang baik :
3. Adanya solder projection/ujung solderan terlalu lancip

## Slide 18: Hasil solderan kurang baik :
4. Pemberian timah terlalu sedikit

## Slide 19: Hasil solderan kurang baik :
5. Nonwetting/timah kurang matang/cacat penyolderan

## Slide 20: Standart penyolderan :

## Slide 21: Thanks